企信专家短信通信协议

Version 3.1

深圳企信专家网络有限公司

http://www.cosms.cn

重要说明：国际短信的开通请详见网站说明或询及企信专家相关人员。

版本变更：

2005年9月：Version 1.0

2006-1-16：Version 1.1

增加企业子用户发送，更改3.3部分；

增加可用短信余额查询接口3.5。

2006-2-20：

修正有关错误代码返回的规则，确定只有100/200/300错误代码返回多行信息。

2006-3-15：Version 2.0

增加企业/企业子用户国际短信发送linkID=5000；

增加移动手机WAP网站的URL PUSH信息发送，linkID=4000；

增加可用国际短信余额查询接口；

增加UCS2编码；

增加3.1.2登录时MD5加密；

增加3.6历史记录的下载；

增加第五部分接入测试接口程序。

2007-1-2：Version 2.2

更改了企业用户通过推送方式取得状态报告的 mtID 参数格式，即 3.4.2 部分。

2007-6-29：Version 3.0

不再对subID进行处理，所有企业子用户的编号通过corpID传递，如：原子用户subID=80888，现改为：corpID=80888。

本次升级所有影响的接口如下：

短信发送：http://api.cosms.cn/sms/putMt/

短信余额查询：http:// api.cosms.cn/sms/corpCanSend/

短信记录下载：http:// api.cosms.cn/sms/getHistSms/

增加新接口：

修改登录名/密码：http:// api.cosms.cn/sms/changeLogin/

增加错误代码：

415 ：新登录名非法

416 ：新登录名已被他人使用

417 ：新密码非法

2008-5-22：Version 3.1

增加文件上传接口：http:// api.cosms.cn/sms/upLoad/

目  录

一、前言	4

1.1 适用范围及通讯方式	4

1.2 请求应用及错误代码	4

1.3 错误代码表	4

1.3 缩略语	5

二、网络数据流向说明	5

2.1 数据流向	5

2.2 MO短消息	6

2.3 MT短消息	6

2.4 REPORT状态报告	6

三、接口程序说明	6

3.1关于短信发送及加密传输的说明	6

3.1.1 关于短信发送	6

3.1.2 关于加密传输	7

3.1.3 推送的安全性	7

3.2 MO消息的实现	7

3.2.1 轮询方式	7

3.2.2 推送方式	9

3.3 MT消息的实现	9

3.4 状态报告REPORT的实现	10

3.4.1 轮询方式	10

3.4.2 推送方式	11

3.5 短信余额查询	12

3.6 历史消息的下载	13

3.7 修改登录名/密码	14

3.8 彩信	15

3.8.1 如何发送彩信	15

3.8.2 INI简单彩信结构文件	15

3.8.3上传资源文件到企信专家服务器	16

四、如何收发短消息的说明	17

4.1 您需要获得的资料	17

4.2 选择推送方式的企业需要提供的URL	18

4.3根据资料组合有效的收发URL	18

附件一：主要状态报告说明	20

中国移动的手机号码状态报告	20

中国联通的手机号码状态报告	20

附件二：国际短信可发送国家和地区清单	21

# 一、前言

## 1.1 适用范围及通讯方式

本文是企信专家（COSMS）同企业用户（CORP）之间通讯的开发接口协议，对COSMS通讯中相关的数据、使用方式方法及环境进行定义。

COSMS使用 WEB SERVER处理终端接入，支持HTTP1.0通讯方式。

## 1.2 请求应用及错误代码

COSMS返回给终端的结果以文本方式提供，可能是一行或多行，第一行为返回的错误代码，以下行为具体内容。当返回100、300，后面可能会有请求的消息体，为其他的则没有请求的消息体。

## 1.3 错误代码表

| 错误代码 | 意义描述 |
| --- | --- |
| 100 | 全部成功 |
| 300 | 全部失败 |
| 201 | 用户名（loginName）不存在或用户名为空 |
| 202 | 企业编号（corpID）不存在或企业编号为空 |
| 203 | 密码（password）错误或密码为空 |
| 204 | 非法IP地址 |
| 205 | 错误登录达到30次，拒绝登录 |
| 206 | 帐户过期，拒绝登录 |
| 207 | 企业子用户无终端发送权限 |
| 208 | 随机码（MD5str）错误 |
| 400 | 被禁止发送短信 |
| 401 | 编码格式（msgFormat）为空或非法 |
| 402 | 发送手机列表（gsm）为空 |
| 403 | 发送手机列表（gsm）超过最大1000个号码 |
| 404 | 国内手机号码非法 |
| 405 | 缺少发送短信内容（msg）或内容为空 |
| 406 | 发送短信内容（msg）超过500字 |
| 407 | 编码格式错误或不可识别 |
| 408 | 短信子号码（subNumber）错误 |
| 409 | 附加标识码（linkID）错误 |
| 410 | 短信紧急程度（mtLevel）错误 |
| 411 | 未支持发送的国际号码 |
| 412 | PUSH信息msg内容格式不正确 |
| 413 | 不能对非中国移动的手机发送PUSH信息 |
| 414 | 时间有误或超出协议限制 |
| 415 | 新登录名非法，新登录名只能包含字母、数字、或下划线"_"，且长度在2至20个字符之间。 |
| 416 | 新登录名已被他人使用。 |
| 417 | 新密码非法，新密码不能为空或包含字符"--"。 |
| 501 | 系统忙限制发送 |
| 502 | 发送过快流量限制 |
| 503 | 企业帐户可用国内短信条数不足 |
| 504 | 企业子用户可用国内短信条数不足 |
| 505 | 企业帐户可用国际短信条数不足 |
| 506 | 企业子用户可用国际短信条数不足 |

## 1.4 缩略语

MO：指手机用户通过手机发送给企业的短消息 ；

MT：指企业发送给手机用户的短消息；

REPORT：状态报告，指手机在发送过程完成之后的结果值；

CORPID：企业编号，企业在短信平台的标识；

mtID： MT消息编号,企业发送短信时，由企信专家生成的MT消息唯一编号。

MD5str：使用MD5加密登录时的随机码。

LinkID：附加识别码，用于消息分类或特殊用途。

# 二、网络数据流向说明

## 2.1 数据流向

企业用户（CORP）与企信专家（COSMS）平台服务器之间的通讯可以是单向的也可以是双向的。

通讯过程是基于TCP/IP的基础上进行一次HTTP的GET或POST操作，通讯的发起方不支持返回二次跳转结果的URL。

## 2.2 MO短消息

手机用户通过操作自己的手机，向企业用户的接入号码发送短消息（MO），短消息经移动运营商转至企信专家服务器，进入企业用户短信暂存池。

MO短消息在短信暂存池保留最长时间为7天。

企业用户可以通过两种方式从短信暂存池取得MO短消息：

（1）轮询方式：终端定时向短信平台服务器发出取MO短消息请求，取得MO短消息。

（2）推送方式：企业端建立WEB SERVER，由企信专家将MO短消息即时推送给企业端。该方式需要企业向企信专家提供接收MO消息的URL地址。

## 2.3 MT短消息

企业用户向手机用户发送的短消息叫MT，企业用户通过自己的终端向企信专家服务器发出MT短消息请求，短信平台服务器收到后将短信送往移动运营商的短信中心，发送给手机。

每条MT消息都有唯一的mtID,MT短消息分别有三种模式：即时、一般、群发。

## 2.4 REPORT状态报告

企业用户发出的MT短消息最终的状态结果，该结果最终由短信中心产生，表明短消息是否成功到达手机，如果失败，说明失败的原因,状态报告提供以mtID为标识。

状态报告保留最长时间为24小时。

企业用户可以通过两种方式取得REPORT状态报告：

（1）轮询方式：终端定时向短信平台服务器发出取REPORT状态报告请求，取得REPORT状态报告。

（2）推送方式：企业端建立WEB SERVER，由企信专家将REPORT状态报告即时推送给企业端。该方式需要企业向企信专家提供接收REPORT状态报告的URL地址。

# 三、接口程序说明

## 3.1关于短信发送及加密传输的说明

### 3.1.1 关于短信发送

本文所指的登录，是使用企业编号（CORPID）、用户名及相应的密码登录，企业的子用户登录使用其相应的密码；子用户发送短信时发送条数不能超过其可用短信条数；国际短信发送量控制的方法同样，国际短信的状态报告提供可能受各种不同国家的条件的影响而具体不同，大部分国家并无状态报告提供，国际短信目前不支持MO短信上行，支持国际短信的国家和地区见附件二。

企业用户当天登录失败次数如超过30次，则当天不允许再登录，若需当天开通登录，请与企信专家工作人员联系。

### 3.1.2 关于加密传输

使用MD5加密登录会使登录的过程更安全，如果URL中使用MD5str参数，则需要使用加密登录方式。具体加密步骤如下：

（1）调用 http://api.cosms.cn/sms/getMD5str 取得 MD5str 参数。

（2）将 corpID、loginName 和 password 组合起来，不用任何分割符号，进行 MD5 编码。。

（3）将第（2）步的结果和 MD5str 组合起来，不用任何分割符号，进行 MD5 编码，得到的结果即为 password 参数。

注意：

MD5str 为 6 位数字，只能使用一次，有效期为 20 分钟。组合顺序不可颠倒。

loginName 必须为大写形式。

取 MD5str 和登录必须使用同一个 TCP/IP 长连接通讯。

MD5加密示例URL：

http://api.cosms.cn/sms/MD5/?str=XXX

将参数以XXX的方式提供，返回进行MD5编码后的结果。

### 3.1.3 推送的安全性

推送的URL建立的企业端，因为是公开的URL，为安全起见，请将该推送的URL设置IP访问限制。即只允许企信专家的服务器对其进行访问，企业专家推送服务器的IP地址为：61.172.246.37。

## 3.2 MO消息的实现

### 3.2.1 轮询方式

轮询方式是企业用户终端采用定时向企信专家服务端发出取MO消息的请求，由服务端响应请求，返回数据。

轮询间隔时间至少10秒以上，对时效性要求高的应用不建议使用本方式。

- 程序及参数说明

http://api.cosms.cn/sms/getMo/?msgFormat=1&corpID=100&loginName=JYT&password=123456&MD5str=

本程序包括以下参数：

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| msgFormat | 消息内容编码格式 0：GB 文本 1：URLENCODE 编码 2：UTF8 编码 3：UCS2 编码 本协议中所有相关的编码格式，都以此为参考。 |
| corpID | 企业编号 |
| loginName | 企业登录名 |
| password | 企业登录密码 |
| MD5str | MD5随机码，由六位随机的ACSII字符组成，具体加密码方法参见3.1.2。 如果MD5str参数为空，则password填写登录密码原文。 |

- 返回值

以文本方式返回多行结果，第一行为结果标识，以下多行为MO消息体。

- MO消息体

MO消息通过多行（最多100行）返回，在第一行的内容为100时表示成功取到MO数据，接着为具体的MO消息，每个MO消息为一行，每行以多个字段排列，字段间以英文逗号分隔。

第一行的错误代码为300则表示无MO消息，不返回消息体。

第一行的错误代码为100、300之外的标识则表示请求有误，不返回消息体，详细的错误信息请参看错误代码表。

示例：

100

0,1044,20040107123700,13061646611,1065505986200100,短消息内容

0,1045,20040107123700,13818074281,10657109066300100,短消息内容

0,1046,20040107123700,075525227898,02188888888100,短消息内容

- MO消息字段说明

成功返回值的MO消息分行排列，每行数据由六个字段构成，说明如下：

| 字段名 | 类型 | 长度 | 意义及说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| msgFormat | 数字 | 4 | 编码格式 0-GB文本 1-URLENCODE编码（建议使用） 2-UTF8编码 3-UCS2 编码 | 根据此格式解码msg字段 |
| moID | 数字 | 4 | MO编号 |  |
| moTime | 字符 | 8 | 收到MO的时间 | YYYYMMDDHHMMSS |
| Mobs | 字符 | 12 | 手机号码 |  |
| destID | 字符 | 20 | 发送短信号码 |  |
| Msg | 字符 | 255 | 短信内容 | 具体内容根据msgFormat编码格式解码 |

### 3.2.2 推送方式

推送方式是由企业终端建立接收信息的WEB SERVER，企信专家在收到企业用户的MO消息时，立即将MO消息推送至企业端。本方式适合需要即时处理的MO消息传递。

- 企业端提供GET请求的URL

企业需要提供一个接收MO消息的URL，该URL由企业自行建立在自己的服务器上，在申请推送方式时提供给企信专家进行配置，如：

http://api.cosms.cn/sms/recvMo/index.asp

- 请求附加的参数说明

msgFormat=1&moID=12345&moTime=20050921221015&mobs=13812345678&destID=555500443100&msg=testMSG

- 具体含义见MO消息字段说明。

- 客户端返回值

100

客户端在正确接收到推送的MO消息后，要返回100，如果未正确返回，消息会重发。

## 3.3 MT消息的实现

- 程序及相关参数

http://api.cosms.cn/sms/putMt/?msgFormat=1&corpID=100&loginName=JYT&password=123456&Mobs=13812345678&msg=TestMSG&mtLevel=1&subNumber=&linkID=&kindFlag=&MD5str=

本程序包括以下参数：

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| msgFormat | 消息内容编码格式： 0：GB 文本 1：URLENCODE 编码 2：UTF8 编码 3：UCS2 编码 |
| corpID | 企业编号 |
| loginName | 企业登录名或子用户登录名 |
| password | 企业登录密码或子用户登录密码 |
| Mobs | 手机号码 发送多个号码用英文半角逗号隔开，每次最多传送13000个字符。 10个号码以上mtLevel强制为2，100以上 mtLevel强制为3。 号码示例： 移动：13812345678 小灵通：02129900660 国际短信：8613512345678 |
| mmsTitle | 彩信标题（可选） |
| msg | 短消息内容 |
| mtLevel | 短信紧急程度 1：即时 2：一般 3：群发 |
| subNumber | 短信子号码（可选） |
| linkID | 附加识别码 3000：彩信 4000：WAP PUSH 信息 |
| kindFlag | 短信类别 用于同一类型短信统计，由用户自行设置（内容编码与msg一致），最大20字符 |
| MD5str | MD5随机码 由六位随机的ACSII字符组成，具体应用参见3.1.2。 |

说明：

msg（短信息内容）填写事项：

普通短信：内容长度最多1000字。

WAP PUSH（4000）：格式为“标题#URL”，其中汉字为6字节，英文2字节，信息总长不可超过186字节(“http://”不被计算在内)。

编码：为确保内容完整性，内容编码时建议对每个字符都进行编码。如：“+”编码为%2b

- 返回值

以文本方式返回多行结果，第一行为结果标识，第二行开始为每个号码对应的消息编号mtID(mtID排列顺序按提交的手机号码先后顺序排列)。新协议的返回值仅提供mtID，如想得知短信发送状态请在状态报告接口中获取。

返回值示例

100                (100系统成功接收，300接收失败)

0,567890009      (此处0可忽略，它只为兼容旧版本协议而保留; 567890009为mtID)

0,567890010

## 3.4 状态报告REPORT的实现

### 3.4.1 轮询方式

企业用户终端向企信专家服务端发出请求，由服务端响应请求，返回状态报告数据。轮询间隔时间至少30以上，对时效性要求高的应用不建议使用本方式。

- 程序及参数说明

http://api.cosms.cn/sms/getReport/?corpID=***&loginName=***&password=***&MD5str=

本程序包括四个参数：

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| corpID | 企业编号 |
| loginName | 企业登录名 |
| password | 企业登录密码 |
| MD5str | MD5随机码，由六位随机的ACSII字符组成，具体应用参见3.1 |

- 返回值

以文本方式返回多行结果，第一行为结果标识，以下多行为REPORT状态报告消息体。

- REPORT消息体

REPORT状态报告通过多行（最多100行）返回，在第一行的内容为100时表示成功取到REPORT状态报告数据，接着为具体的REPORT状态报告，每个REPORT为一行，每行以多个字段排列，字段间以英文逗号分隔。

第一行的错误代码为300则表示无REPORT状态报告，不返回消息体。

第一行的错误代码为100、300之外的标识则表示请求有误，不返回消息体，详细的错误信息请参看错误代码表。

示例：

100

12345,0

12346,255

- REPORT状态报告字段说明

成功返回值的REPORT状态报告分行排列，每行数据由二个字段构成，说明如下：

| 字段名 | 类型 | 长度 | 意义及说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mtID | 数字 | 8 | MT消息编号 | 每行只有一个 mtID |
| mtReport | 字符 | 7 | MT消息状态 | 0：成功 1：手机号码不存在 2：手机停机 3：消息内容非法 4：保护名单手机 255：其它失败原因 |

### 3.4.2 推送方式

企业终端建立接收状态报告的 WEB SERVER，企信专家在收到企业用户的状态报告时，立即将其推送至企业端。本方式适合需要即时处理状态报告的情形。

- 企业端提供GET请求的URL

企业需要提供一个接收状态报告的 URL，该 URL 由企业建立在自己的服务器上，在申请推送方式时提供给企信专家进行配置，如：http://api.cosms.cn/sms/recvReport/index.asp

- 请求附加的参数说明

| 名称 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| mtID | MT 编号 可能为一个或多个，最多 100 个，用逗号分开。 若 mtID 为多个，企业用户需要自行将其分割处理， 否则可能会丢失状态报告。 | 12345,12346 |
| mtReport | 状态报告 0：成功 1：手机号码不存在 2：手机停机 3：消息内容非法 4：保护名单手机 255：其它失败原因 |  |

- 客户端返回值

100

客户端在正确接收到推送的状态报告后，要返回100，否则状态报告会重发。

## 3.5 短信余额查询

- 程序及参数说明

http://api.cosms.cn/sms/corpCanSend/?corpID=***& loginName=***&password=***&MD5str=

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| corpID | 企业编号 |
| loginName | 企业登录名/子用户登录名 |
| password | 企业登录名/子用户密码 |
| MD5str | MD5随机码，由六位随机的ACSII字符组成，具体应用参见3.1 |

- 返回值

第一行：

取得成功返回：100，有后续的消息行

取得失败返回：300，不再返回后续的消息行

第二行：

国内短信余额。

第三行：

当天已发国内短信条数。

第四行：

当月已发国内短信条数。

第五行：

国际短信余额。

第六行：

当天已发国际短信条数。

第七行：

当月已发国际短信条数。

第八行：

彩信余额。

## 3.6 历史消息的下载

企业用户终端采用向企信专家服务端发出取历史消息的请求，由服务端响应请求，返回数据。

本功能只提供当月数据下载且不能跨天查询，两次取数据的间隔时间至少1分钟以上，开始时间与结束时间最大不能超过30分钟，每次最多提供500条数据，需要大量数据库下载请使用网站中相应的下载功能。

- 程序及参数说明

http://api.cosms.cn/sms/getHistSms/?msgFormat=1&corpID=100&loginName=JYT&password=123456&sTime=20060310120500&eTime=20060310120800&MD5str=

本程序包括以下参数：

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| msgFormat | 消息内容编码格式 0：GB 文本 1：URLENCODE 编码 2：UTF8 编码 3：UCS2 编码 |
| corpID | 企业编号 |
| loginName | 企业登录名 |
| password | 企业登录密码 |
| sTime | 开始时间YYYYMMDDHHMMSS |
| eTime | 结束时间YYYYMMDDHHMMSS |
| MD5str | MD5随机码，由六位随机的ACSII字符组成，具体加密码方法参见3.1.2 |

如果MD5str参数为空，则password填写登录密码原文。

- 返回值

以文本方式返回多行结果，第一行为结果标识，以下多行为历史消息体。

- 历史消息体

历史消息通过多行（最多500行）返回，在第一行的内容为100时表示成功取到历史消息数据，接着为具体的历史消息，每个历史消息为一行，每行以多个字段排列，字段间以英文逗号分隔。

第一行的错误代码为300则表示无历史消息，不返回消息体。

第一行的错误代码为100、300之外的标识则表示请求有误，不返回消息体，详细的错误信息请参看错误代码表。

示例：

100

0,0,1438998,20040107123700,13061646611,,7022100,0,短消息内容

0,80888,1438999,20040107123700,13961646611,,5555100,DELIVRD,短消息内容

- 历史消息字段说明

成功返回值的历史消息分行排列，每行数据由九个字段构成，说明如下：

| 字段名 | 类型 | 长度 | 意义及说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| msgFormat | 数字 | 4 | 编码格式 0-GB文本 1-URLENCODE编码（建议使用） 2-UTF8编码 3-UCS2 编码 | 根据此格式解码msg字段 |
| mtID | 数字 | 4 | 消息编号 | 每条消息的编号是唯一的 |
| mtTime | 字符 | 8 | 消息发送的时间 | YYYYMMDDHHMMSS |
| Mob | 字符 | 12 | 手机号码 |  |
| countryNum | 字符 | 10 | 国家区号（不带00或+号） | 国内短信则为空 |
| destID | 字符 | 20 | 发送短信号码 |  |
| mtStatus | 字符 | 7 | 接收状态报告 | 状态报告具体参见附件一 |
| Msg | 字符 | 255 | 短信内容 |  |

## 3.7 修改登录名/密码

企业用户修改自己的登录名/密码。

- 程序及参数说明

http://api.cosms.cn/sms/changeLogin/?corpID=100&loginName=JYT&password=123456& MD5str=&newLoginName=JJYYTT&newPassWord=654321

本程序包括以下参数：

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| corpID | 企业编号 |
| loginName | 企业登录名 |
| password | 企业登录密码 |
| MD5str | MD5随机码，由六位随机的ACSII字符组成，具体加密码方法参见3.1.2 |
| newLoginName | 新登录名（若不需修改登录名可忽略此项）。 |
| newPassWord | 新密码。 |

## 3.8 彩信

### 3.8.1 如何发送彩信

- 程序接口及相关参数

http://api.cosms.cn/sms/putMt/?msgFormat=1&corpID=100&loginName=JYT&password=123456&Mobs=139000000001&mtLevel=1&kindFlag=&linkID=3000&mmsTitle=彩信测试&msg=http://api.cosms.cn/i.ini

详细参数含意请参阅本协议的“3.3 MT消息的实现”部份，以下为几个重要参数的说明：

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| mmsTitle | 彩信标题（可选） |
| msg | 彩信INI配置文件如：http://api.cosms.cn/i.ini |
| linkID | 发送彩信请将此值设为 3000，否则会被当成其它消息处理。 |

### 3.8.2 INI简单彩信结构文件

本格式文件为本系统自定义格式，内容为该彩信包含的各个彩信资源文件名称（全路径），后缀名为ini（类似于txt文件）。

文件结构定义：每个彩信资源文件之间用回车换行分割；帧与帧之间用空行分割（即2个回车换行）；每帧默认播放时间为8秒，如果要自行设置某帧的播放时间，则在该帧内独立行中写“[播放时间]=xx”（xx代表播放多少秒）。

下图为一个示例的ini文件内容，可以看出下面的交友彩信是在电脑记事本工具中书写的，彩信总共有5帧。

第一帧：http://api.cosms.cn/爱的主打歌.mid、http://api.cosms.cn/我的自我介绍.txt、http://api.cosms.cn/免冠照片.jpg 播放时间是15秒；

第二帧：http://webServer/兴趣爱好.txt、http://webServer/书法作品照片.jpg 播放时间是8秒（默认值）；

第三帧、第四帧、第五帧以此类推。

需要注意的是http://api.cosms.cn/爱的主打歌.MID这个声音文件在整个彩信播放过程中都以背景音乐的形式在播放。除非在后面某帧中又遇一个声音文件，彩信才会停止播放这个声音文件，去播放新遇到的声音文件。

另外，所有帧信息资源文件的字节大小总和最好控制在50K以内。

### 3.8.3上传资源文件到企信专家服务器

所有的彩信资源如jpg,mid,txt或ini等都必须存放在一个可访问的web服务器上，以便程序下载这些资源，最终发送到接收者的手机上。

企信专家提供一个上传接口，供使用者上传彩信资源文件。

上传接口：http://api.cosms.cn/sms/FileUpLoad/

传送方式：POST

编码方式(enctype)：multipart/form-data

参数说明：

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| corpID | 企业编号 |
| loginName | 企业登录名 |
| password | 企业登录密码 |
| MD5str（可选） | MD5随机码，由六位随机的ACSII字符组成，具体加密码方法参见3.1.2 |
| F | 文件域名称 |

文件以表单方式提交，例如以下形式：

<form method="post" action="http://api.cosms.cn/sms/FileUpLoad/" enctype="multipart/form-data">

<input type="text" name="loginName" />

<input type="text" name="password" />

<input type="text" name="MD5str" />

<input type="file" name="F" />

</form>

返回值：

当文件上传成功后，将返回以下消息体:

100

http://api.cosms.cn/FileName.jpg

第一行：100 表示上传成功，若上传失败则第一行返回 300

第二行：文件路径

# 四、如何收发短消息的说明

## 4.1 您需要获得的资料

您在申请完成企信专家的服务之后，将获得如下资料：（以下数据为举例）

| 企业编号（corpID） | 100 |
| --- | --- |
| 企业登录名（loginName） | JYT |
| 企业登录密码（password） | 123456 |
| 发送MT短消息的URL | http://api.cosms.cn/sms/putMt/ |
| 轮询收取MO短消息的URL | http://api.cosms.cn/sms/getMo/ |
| 轮询收取REPORT状态报告URL | http://api.cosms.cn/sms/getReport/ |

其中的（2，3）项可以用来以企业管理员的身份登录 http://api.cosms.cn网站。子用户可以通过管理员登录网站之后进行分配和设置，只有通过管理员的分配和授权，子用户才可以使用本协议登录发送短信。

## 4.2 选择推送方式的企业需要提供的URL

推送方式是企信专家向企业的服务端主动推MO短消息及REPORT状态报告，您需要提供两个能互联网访问的有效的URL。例如：

推送MO短消息URL：http://api.cosms.cn/sms/recvMo/

推送REPORT状态报告URL：http://api.cosms.cn/sms/recvReport/

URL提供给企信专家工作人员，并配置入系统，推送方式方可有效。

## 4.3根据资料组合有效的收发URL

根据企信专家提供的资料，按下面的方式组合URL，并在IE中测试短信的收发：

发送MT消息给手机：

企业用户发短信：

http://api.cosms.cn/sms/putMt/?msgFormat=1&corpID=100&loginName=JYT&password=123456&Mobs=13812345678&msg=TestMSG&mtLevel=1&subNumber=&linkID=

短信余额查询：

企业用户查询：

http://api.cosms.cn/sms/corpCanSend/?corpID=100&loginName=JYT&password=123456

收取状态报告：

http://api.cosms.cn/sms/getReport/?msgFormat=1&corpID=100&loginName=JYT&password=123456

收取MO消息：

http://api.cosms.cn/sms/getMo/?msgFormat=1&corpID=100&loginName=JYT&password=123456

加密登录发送MT消息给手机：

企业用户发短信：

http://api.cosms.cn/sms/putMt/?msgFormat=1&corpID=100&loginName=JYT&password=fb73224840e396795873c019e852dd50&Mobs=13812345678&msg=TestMSG&mtLevel=1&subNumber=&linkID=&MD5str=112233

发送中国移动手机URL PUSH信息：

企业用户发送：

http://api.cosms.cn/sms/putMt/?msgFormat=1&corpID=100&loginName=JYT&password=123456&Mobs=13812345678&msg= %C6%F3%D0%C5%D7%A8%BC%D2%23http%3A%2F%2Fapi.cosms.cn&mtLevel=1&subNumber=&linkID=&MD5str=

说明：

- Msg格式：标题#URL，（例：企信专家#http://api.cosms.cn）

- Msg内容不建议使用消息编码为0（msgFormat=0）的格式发送，可选择URLENCODE编码或UTF8或UCS2等。（例：“企信专家#http://api.cosms.cn”的URLENCODE编码结果为： %C6%F3%D0%C5%D7%A8%BC%D2%23http%3A%2F%2Fapi.cosms.cn）

- 标题不能超过10字节，URL必须是ASCII码，总消息长不能超过80字节。

# 附件一：主要状态报告说明

## 中国移动的手机号码状态报告

| 移动状态报告 | 说明 |
| --- | --- |
| DELIVRD | 成功接收 |
| EXPIRED | Message validity period has expired |
| DELETED | Message has been deleted. |
| UNDELIV | Message is undeliverable |
| ACCEPTD | Message is in accepted state(i.e. has been manually read on behalf of the subscriber by customer service) |
| UNKNOWN | Message is in invalid state |
| REJECTD | Message is in a rejected state |
| MA:xxxx | SMSC不返回响应消息时的状态报告 |
| MB:xxxx | SMSC返回错误响应消息时的状态报告 |
| MC:xxxx | 没有从SMSC处接收到状态报告时的状态报告 |
| CA:xxxx | SCP不返回响应消息时的状态报告 |
| CB:xxxx | SCP返回错误响应消息时的状态报告 |
| DA:xxxx | DSMP不返回响应消息时的状态报告 |
| DB:xxxx | DSMP返回错误响应消息时的状态报告 |
| SA:xxxx | SP不返回响应消息时的状态报告 |
| SB:xxxx | SP返回错误响应消息时的状态报告 |
| IA:xxxx | 下一级ISMG不返回响应消息时的状态报告 |
| IB:xxxx | 下一级ISMG返回错误响应消息时的状态报告 |
| IC:xxxx | 没有从下一级ISMG处接收到状态报告时的状态报告 |

## 中国联通的手机号码状态报告

| 移动状态报告 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 成功接收 |
| 2 | 失败 |

# 附件二：国际短信可发送国家和地区清单

| 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 美国/加拿大/波多黎各/ | 7 | 俄罗斯/哈萨克斯坦 | 20 | 埃及 |
| 27 | 南非 | 30 | 希腊 | 31 | 荷兰 |
| 32 | 比利时 | 33 | 法国/摩纳哥1 | 34 | 西班牙 |
| 36 | 匈牙利 | 39 | 意大利 | 40 | 罗马尼亚 |
| 41 | 瑞士 | 43 | 奥地利 | 44 | 英国 |
| 45 | 丹麦 | 46 | 瑞典 | 47 | 挪威 |
| 48 | 波兰 | 49 | 德国 | 51 | 秘鲁 |
| 52 | 墨西哥 | 53 | 古巴 | 54 | 阿根廷 |
| 55 | 巴西 | 56 | 智利 | 58 | 委内瑞拉 |
| 60 | 马来西亚 | 61 | 澳大利亚 | 62 | 印尼 |
| 63 | 菲律宾 | 64 | 新西兰 | 65 | 新加坡 |
| 66 | 泰国 | 81 | 日本 | 82 | 韩国 |
| 84 | 越南 | 86 | 中国 | 90 | 土耳其 |
| 91 | 印度 | 92 | 巴基斯坦 | 93 | 阿富汗 |
| 94 | 斯里兰卡 | 98 | 伊朗 | 212 | 摩洛哥 |
| 213 | 阿尔及利亚 | 216 | 突尼斯 | 220 | 冈比亚 |
| 221 | 塞内加尔 | 222 | 毛利塔尼亚 | 223 | 马里 |
| 225 | 象牙海岸 | 226 | 布基纳法索 | 227 | 尼日尔 |
| 228 | 多哥 | 229 | 贝宁 | 230 | 毛里求斯 |
| 231 | 利比里亚 | 232 | 塞拉里昂 | 233 | 加纳 |
| 234 | 尼日利亚 | 235 | 乍得 | 236 | 中非共和国 |
| 237 | 喀麦隆 | 240 | 赤道几内亚 | 241 | 加蓬 |
| 242 | 刚果 | 243 | 刚果民主共和国 | 245 | 几内亚 |
| 248 | 塞舌尔 | 250 | 卢旺达 | 251 | 埃塞阿比亚 |
| 254 | 肯尼亚 | 255 | 坦桑尼亚 | 256 | 乌干达 |
| 257 | 布隆迪 | 258 | 莫桑比克 | 260 | 赞比亚 |
| 261 | 马达加斯加 | 262 | 留尼汪 | 263 | 津巴布韦 |
| 264 | 纳米比亚 | 265 | 马拉维 | 266 | 莱索托 |
| 267 | 博茨瓦纳 | 268 | 斯威士兰 | 297 | 阿鲁巴 |
| 298 | 法罗群岛 | 299 | 格陵兰 | 350 | 直布罗陀 |
| 351 | 葡萄牙 | 352 | 卢森堡 | 353 | 爱尔兰 |
| 354 | 冰岛 | 355 | 阿尔巴尼亚 | 356 | 马耳他 |
| 357 | 塞浦路斯 | 358 | 芬兰 | 359 | 保加利亚 |
| 370 | 立陶宛 | 371 | 拉脱维亚 | 372 | 爱沙尼亚 |
| 373 | 摩尔多瓦 | 374 | 亚美尼亚/卡拉巴赫 | 375 | 白俄罗斯 |
| 376 | 安道尔 | 377 | 科索沃/摩纳哥2 | 380 | 乌克兰 |
| 381 | 南斯拉夫 | 385 | 克罗地亚 | 386 | 斯洛文尼亚 |
| 387 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 389 | 马其顿 | 420 | 捷克 |
| 421 | 斯洛伐克 | 423 | 列支敦士登 | 503 | 萨尔瓦多 |
| 507 | 巴拿马 | 590 | 法属西印度群岛1 | 591 | 玻利维亚 |
| 594 | 法属西印度群岛2 | 595 | 巴拉圭 | 596 | 法属西印度群岛3 |
| 670 | 东帝汶 | 673 | 文莱 | 678 | 瓦努阿图 |
| 679 | 斐济 | 687 | 新喀里多尼亚 | 689 | 法属波利尼西亚 |
| 852 | 香港 | 853 | 澳门 | 855 | 柬埔寨 |
| 856 | 老挝 | 880 | 孟加拉 | 886 | 台湾 |
| 960 | 马尔代夫 | 961 | 黎巴嫩 | 962 | 约旦 |
| 963 | 叙利亚 | 965 | 科威特 | 966 | 沙特阿拉伯 |
| 967 | 也门 | 968 | 阿曼 | 971 | 阿联酋 |
| 972 | 以色列/巴勒斯坦 | 973 | 巴林 | 974 | 卡塔尔 |
| 976 | 蒙古 | 977 | 尼泊尔 | 992 | 塔吉克斯坦 |
| 993 | 土库曼斯坦 | 994 | 阿塞拜疆 | 995 | 乔治亚 |
| 996 | 吉尔吉斯斯坦 | 998 | 乌兹别克斯坦 | 1246 | 巴巴多斯 |
| 1268 | 安提瓜和巴布达 | 1345 | 开曼 | 1441 | 百慕大 |
| 1473 | 格林纳达 | 1670 | 塞班 | 1671 | 关岛 |
| 1758 | 圣卢西亚 | 1784 | 圣文森特 | 1809 | 多米尼加 |